BLOCCHIERA CACCIAMANI CE 105/S SEMIAUTOMATICA

Atta a realizzare pavimentazioni, blocchi, cordoli, canne fumarie,

volterranee, ed altri manufatti con altezza da 6 a 30 cm.

Lunghezze realizzabili 30/40/50/60

La macchina è dotata di n.2 vibratori laterali con relativi motori auto frenanti

e n.1  motovibratore  supplementare al pettine.

Inoltre per garantire il perfetto avanzamento la blocchiera è dotata di doppia

trasmissione, con asse per rispettare il parallelismo.

Il motore di avanzamento è autofrenante per consentire un perfetto arresto.

La macchina è dotata inoltre di congegni con cremagliera e pignone per

consentire una perfetta discesa del pettine e dello stampo, onde ottenere

sempre la stessa altezza del manufatto.

L’avanzamento della macchina e l’accensione dei vibratori è automatica e

completamente registrabile.

La macchina e’ provvista di protezioni di sicurezza con relativi contatti elettrici.

Inoltre nella parte anteriore è posizionata una barra antiurto, che blocca istantaneamente

l’avanzamento quando incontra un ostacolo.

Un lampeggiante indica quando la macchina è in funzione.

La macchina può produrre n.5 blocchi 20x40x20 e nelle 8 ore di lavoro,

può realizzare 5000 blocchi, se adeguatamente alimentata.

La macchina può produrre pavimentazioni autobloccanti H 6/8/10

nelle 8 ore di lavoro può realizzare 500 mq. Circa di pavimentazione

se adeguatamente alimentata.